## Slide 1: SIP 세미나 3.0
Proxy Behavior
Transaction
Transport
Common Message Components
Data Solution 2 팀
김윤겸

## Slide 2: 1. Proxy Behavior – Overview
SIP 프록시 :
SIP 요청을 UAS 로 라우팅하고 SIP 응답을 UAC 로 라우팅하는 요소
요청은 UAS 로 가는 도중에 여러 프록시를 거쳐 갈 수 있음
각각은 라우팅을 결정하고, 다음 요소로 전달하기 전에 요청을 수정
응답은 역순으로 동일한 proxy set을 통해 라우팅
stateful & stateless:
프록시는 각각의 새 요청에 대해 stateful 또는 stateless 모드로 작동할 수 있음
stateless 프록시 (상태 비저장)
  단순한 forwarding 역할
  각 요청에 따라 타겟팅 과 라우팅을 결정하여 단일 요소로 요청을 downstream 으로 전달
  프록시는 upstream 에서 수신하는 모든 응답을 단순히 전달
  메시지가 전달되면 메시지에 대한 정보를 삭제
stateful 프록시 (상태 저장)
  이 정보를 사용하여 해당들어오는 각 요청에 대한 정보(특히 트랜잭션 상태)와 들어오는 요청을 처리한 결과로 보내는 모든 요청을 기억
  요청과 관련된 향후 메시지 처리에 영향을 줌
  요청을 fork 하여 여러 대상에 라우팅할 수 있음 (둘 이상의 위치로 전달되는 모든 요청은 반드시 stateful 방식으로 처리)
U1
U2
P1
P2
P3
TU
Trasaction
Trasport
stateful
stateful
stateless

## Slide 3: 1. Proxy Behavior - Stateful Proxy
stateful 프록시는 순전히 SIP 트랜잭션 처리 엔진
stateful 프록시에는 프록시 코어라고 하는 상위 계층 프록시 프로세싱 컴포넌트에 의해 하나 이상의 클라이언트 트랜잭션과 연결된 서버 트랜잭션으로 구성
ST
CT
CT
CT
Proxy
“higher” Layer
(core)
ST = Server Transaction
CT = Client Transaction
들어오는 요청은 ST(Server Transaction)가 처리
ST 로부터 요청은 Proxy core 로 전달
Proxy core 는 하나 이상의 next-hope 위치를 선택하면서 요청을 어디로 라우팅할지 결정
각 next-hope 위치에 대한 발신 요청은 연관된 CT(Client Transaction)에 의해 처리
Proxy core 는 CT 로부터 응답을 수집하고 ST 에 응답을 전송
수신된 각 새로운 요청은 새로운 ST 를 만듬
Proxy core 는 그 ST 에 즉각적인 Provisional 응답(100 Trying 같은)을 전송하는 것에 UAS 로서 동작
Non-INVITE 요청에 대해 100 (Trying) 응답을 생성해서는 안됨

## Slide 4: 1. Proxy Behavior - Stateful Proxy
새로운 요청에 대해 진행할 단계:
  Validate the request
  Preprocess routing information
  Determine target for the request
  Forward the request to each target
  Process all responses

## Slide 5: 1. Proxy Behavior – Request Validation (1/3)
요청 메시지 유효성 검사
유효한 메시지는 검사 순서:
  Reasonable Syntax
  URI scheme
  Max-Forwards
  (Optional) Loop Detection
  Proxy-Require
  Proxy-Authorization
위 검사 중 하나라도 실패하면, UAS 로 작동하여 Error code 와 함께 응답
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses

## Slide 6: 1. Proxy Behavior – Request Validation (2/3)
[ 1 ] Reasonable syntax check
요청은 서버 트랜잭션으로 처리할 수 있을 만큼 잘 형성된 형식이어야 함
나머지 유효성 검사 단계 또는 요청 전달 단계에 관련된 모든 컴포넌트는 반드시 올바르게 형성되어야 함
다른 컴포넌트는 잘 형성되었든 그렇지 않든 간에 무시되어야 하며 메시지가 전달될 때 변경되지 않는 상태로 유지
SIP 는 확장을 통해 언제든지 새로운 메소드와 헤더를 정의할 수 있으며, 프록시는 자신이 모르는 메서드나 헤더가 포함되어 있어도 프록시하는 것을 거부하면 안됨
[ 2 ] URI scheme check
Request-URI 에 프록시가 이해할 수 없는 URI scheme 가 있는 경우 프록시 416 (Unsupported URI Scheme) 응답으로 요청을 거부
[ 3 ] Max-Forwards
Max-Forwards 헤더는 SIP 요청이 트래버스할 수 있는 요소의 수를 제한하는 데 사용
요청에 Max-Forwards 헤더가 없는 경우 이 검사는 패스
요청에 필드 값이 0보다 큰 Max-Forwards 헤더가 있으면 패스
요청에 필드 값이 0인 Max-Forwards 헤더가 포함된 경우 요소는 483 (Too many hops) 응답을 반환 (단, OPTIONS 요청인 경우 최종 수신자 역할로 응답)

## Slide 7: 1. Proxy Behavior – Request Validation (3/3)
[ 4 ] Optional Loop Detection check
요청에 프록시가 이전 요청에 넣은 값과 동일한 값이 있는 Via 헤더 필드가 있으면 요청이 이전에 이 요소에 의해 전달된 것
“Loop” 되었음을 발견하려면, 이 메시지에 “branch” 파라미터를 계산을 수행하고, 그것을 Via 헤더에서 수신된 파라미터와 비교
  파라미터가 일치하면, 요청은 Loop 된 것이므로, 482 (Loop Detected) 응답
  다르면, 계속 처리
[ 5 ] Proxy-Require check
향후 이 프로토콜의 “확장”을 도입하기 위해, 요청에 Proxy-Require 헤더 필드 포함
  요청에 요소가 이해하지 못하는 하나 이상의 “옵션 태그”가 있는 Proxy-Require 헤더가 있는 경우, 반드시 420 (Bad Extension) 응답을 반환
[ 6 ] Proxy-Authorization check
요청을 전달하기 전에 credential(자격 증명)을 요구하면, 요청이 검사되어야 함
해당 응답에는 프록시가 이해하지 못하는 옵션 태그를 나열하는 Unsupported 헤더 필드를 포함한다.

## Slide 8: 1. Proxy Behavior – Route Information Preprocessing
라우팅 정보 전처리
Request-URI 에 “maddr” 파라미터가 포함된 경우, 프록시는 해당 값이 프록시가 책임지도록 구성된 주소 또는 도메인 집합에 있는 지 검사
  Request-URI 에 maddr 파라미터를 사용하는 대신 Route 헤더를 사용하는 방식을 권고
  Request-URI 에 프록시가 책임지는 값이 갖는 maddr 파라미터가 있고 요청이 Request-URI 에 표현된 port 와 transport 를 사용하여 수신되었다면, 프록시는 maddr 와 port(non-default) 또는 transport 파라미터를 제거하고 해당 값이 요청에 없는 것처럼 처리
Route 헤더 필드의 첫 번째 값이 프록시 자신을 가리키는 경우, Route 헤더의 첫 번째 값을 제거
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses
"maddr" 파라미터는 IP 주소를 가리키는 값으로, 목적지 SIP 서버의 IP 주소를 지정하는 데 사용된다.
이는 SIP 요청 메시지가 전달될 목적지 서버의 IP 주소를 명시하는 것을 의미한다.

## Slide 9: 1. Proxy Behavior – Determining Request Targets
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses
목적지 결정 방법
프록시 서버는 전처리 과정을 통해 재구성된 요청 메시지를 어디로 보낼지 결정
Request-URI 를 기반으로 목적지가 결정되며 결정된 목적지는 target set 에 유지
target set 하나 이상의 목적지 리스트가 존재해야 하며, Request-URI 를 이용하여 목적지를 결정할 수 없는 경우, 485 (Ambiguous) 응답을 전송
Request-URI가 maddr 파라미터를 갖는 가?
Request-URI 도메인이 자신이 관리하는 도메인인가?
target set = Request-URI
target set = Request-URI
target set =
Request-URI 를 기반으로 Location Service 를 이용하여 얻은 Callee 의 현재 위치 정보
요청 메시지 전송 단계
(Request Forwarding)
NO
NO
YES
YES
시도할 새 주소의 URI 가 포함된 Contact 헤더를 포함한다.
Request-URI 가 프록시가 관리하는 리소스를 가리키지 않으면, target set 에 더 이상의 목적지를 추가하면 안됨
Origin Request-URI 가 이 프록시가 책임지는 리소스라면, Request Forwarding 후에 target set 을 계속 추가 가능
모든 사항을 적용한 후에도 target set 이 비어있다면, 프록시는 404 (Not Found) 응답을 전송
Notes: Request-URI의 도메인에 대한 책임이 있으면, 원하는 메커니즘을 사용할 수 있음
SIP 레지스트라가 만든 위치 서비스에서 정보를 얻기
데이터베이스 읽기
프레즌스 서버를 참조
다른 프로토콜 활용
단순히 Request-URI 에서 알고리즘 참조

## Slide 10: 1. Proxy Behavior – Request Forwarding (1/3)
1. Make a copy of the received request
2. Update the Request-URI
3. Update the Max-Forwards header field
4. Optionally add a Record-route header field value
5. Optionally add additional header fields
6. Postprocess routing information
7. Determine the next-hop address, port, and transport
8. Add a Via header field value
9. Add a Content-Length header field if necessary
10. Forward the new request
11. Set timer C
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses
target set 이 결정되면, 요청 메시지를 target set 으로 전송해야 하며, target set 을 임의의 순서로 처리 가능
target set 을 순차적으로 처리
모든 target set 을 가지고 client transaction 들을 병렬로 처리
target set 을 그룹으로 나누고 그룹을 순차적으로, 그룹 내 target 들을 병렬로 처리
각 target 에 대해 요청을 전달하는 단계:
일반적인 순서 지정 메커니즘은 Contact 헤더 필드에서 얻은 target 의 “q” 파라미터 를 사용하는 것이다. target 은 가장 높은 “q” 값부터 가장 낮은 값까지 처리된다. “q” 값이 동일한 경우 병렬로 처리될 수 있다.

## Slide 11: 1. Proxy Behavior – Request Forwarding (2/3)
요청 메시지의 헤더 처리 방법
수신된 요청의 복사본으로 시작, 복사본에는 수신된 요청의 모든 헤더 필드가 포함되어야 함 (순서 유지해야 하며, body 를 추가, 수정, 제거를 하면 안됨)
복사본의 Request-URI 는 target set 의 URI 값으로 대체 (Request-URI 에 허용되지 않는 파라미터들은 제거)
복사본의 Max-Forwards 값은 1 감소 (Max-Forwards 헤더가 없는 경우 값을 default 값인 70 으로 추가)
프록시가 이 요청에 의해 생성된 다이얼로그에서 향후 요청의 경로를 유지하려면 Record-Route 헤더에 값을 추가
프록시는 필요시 다른 적절한 헤더도 추가
라우팅 정보에 대한 후처리 사항
프록시는 요청이 목적지로 전달되기 전에 특정 proxy set 을 방문하도록 하는 Local Policy 가 설정된 경우:
  proxy set 은 기존 값이 있는 경우 복사본의 Route 헤더에 기존 값보다 앞에 추가 (Route 헤더가 없을 경우 새롭게 추가)
  프록시는 proxy set 이 모두 loose router 임을 보장 (“lr” 파라미터를 반드시 가져야함)

## Slide 12: 1. Proxy Behavior – Request Forwarding (3/3)
다음 홉 결정 방법
요청 메시지의 Request-URI 나 Route 헤더와는 독립적으로 특정 IP 주소, 포트, 전송 프로토콜로 메시지를 전송하도록 Local Policy 가 설정되어 있을 수 있느나 Route 헤더를 이용하여 사용하도록 권장
별도의 Local Policy 가 없다면, 요청 메시지의 Request-URI 또는 Route 헤더의 URI 를 이용한 DNS 조회를 통해 Next-Hope IP 주소, 포트, 전송 프로토콜을 결정
  Route 헤더가 없는 경우에는 Request-URI 를 이용하여 Next-Hope 을 결정
DNS 조회를 통해 얻은 모든 Next-Hope 에 대해 순차적으로 메시지 전송을 시도하였으나 실패하였을 경우, 408 (Request Timeout) 응답을 수신한 것처럼 동작
요청 전송 최종 단계
프록시는 기존 Via 헤더 값 앞에 Via 헤더 값을 복사본에 삽입 (이는 프록시가 “매직쿠키“ 를 포함하는 자신의 고유한 “branch” 파라미터를 계산한다는 의미)
  루프를 감지하도록 매개변수 구성 값이 두 부분으로 나뉘는 추가적인 제약을 갖음
  첫 번째 부분은 매직쿠키를 포함한 고유한 값이고, 두 번째 부분은 루프 감지에 사용
요청이 스트림 기반으로 Next-Hope 에 전송되고 복사본에 Content-Length 헤더가 없는 경우, 프록시는 body 에 올바른 값을 가진 헤더를 삽입
Stateful 프록시는 요청에 대해 새 클라이언트 트랜잭션을 생성하고 결정된 주소, 포트 및 전송 프로토콜을 사용하여 전송하도록 트랜잭션에 지시
INVITE 요청이 최종 응답을 생성하지 않는 경우를 처리하기 위해, TU 는 timer C 라는 타이머를 사용
  timer C 는 INVITE 요청이 프록시 될 때 각 클라이언트 트랜잭션을 위해 설정 (타이머는 3분 보다 커야 함)

## Slide 13: 1. Proxy Behavior – Request Forwarding (3/3)
P1
p1.atlanta.com
U1
Alice
U2
Bob
P2
p2.biloxi.com
INVITE sip:bob@biloxi.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP u1.atlanta.com
;branch=z9G4bKnashds8
Max-Forwards: 70
Route: <sip:p1.atlanta.com;lr>
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>
;tag=a-tag
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
Call-ID: xyz
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:alice@u1.atlanta.com>
INVITE sip:bob@biloxi.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP p1.atlanta.com
;branch=z9G4bK77ef4c2312983.1 Via: SIP/2.0/UDP u1.atlanta.com
;branch=z9G4bKnashds8
Record-Route: <sip:p1.atlanta.com;lr>
Max-Forwards: 69
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>
;tag=a-tag
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
Call-ID: xyz
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:alice@u1.atlanta.com>
INVITE sip:bob@u2.biloxi.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP p2.biloxi.com
;branch=z9G4bK4b43c2ff8.1 Via: SIP/2.0/UDP p1.atlanta.com
;branch=z9G4bK77ef4c2312983.1 Via: SIP/2.0/UDP u1.atlanta.com
;branch=z9G4bKnashds8 Record-Route: <sip:p2.biloxi.com;lr>
Record-Route: <sip:p1.atlanta.com;lr> Max-Forwards: 68
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>
;tag=a-tag
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
Call-ID: xyz
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:alice@u1.atlanta.com>
Route 헤더가 이미 존재하더라도 기존 Record-Route 헤더 값보다 먼저 복사본에 Record-Route 헤더 값을 삽입한다.
P1 은 biloxi.com 에 책임이 없기 때문에 target set 을 Request-URI 로 한다.
P2 은 biloxi.com 에 책임이 있으므로 Location Service 로부터 U2 주소를 받아 목적지로 설정
별도의 Local Policy 또는 Route 헤더가 없으므로 Request-URI 를 통해 next-hope 결정한다.
u2.biloxi.com
u1.atlanta.com

## Slide 14: 1. Proxy Behavior – Process all responses
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses
Overview
프록시는 응답을 받으면 먼저 응답과 일치하는 클라이언트 트랜잭션을 찾으려고 시도
  일치하는 트랜잭션을 찾을 수 없는 경우, 해당 응답을 state less 프록시로서 응답을 처리
  찾은 경우, 응답이 클라이언트 트랜잭션으로 전달
클라이언트 트랜잭션이 Proxy Layer 로 응답을 전달할 때 다음 처리가 수행:
  Find the appropriate response context
  Update timer C for provisional responses
  Remove the topmost Via
  Add the response to the response context
  Check to see if this response should be forwarded immediately
  When necessary, choose the best final response from the response context
  Aggregate authorization header field values if necessary
  Optionally rewrite Record-Route header field values
  Forward the response
  Generate any necessary CANCEL requests
응답 컨텍스트와 관련된 모든 클라이언트 트랜잭션이 종료된 후에도 final 응답이 전달되지 않으면, 프록시는 지금까지 본 응답 중 “best” 응답을 선택해서 전달해야 한다.

## Slide 15: 1. Proxy Behavior – Process all responses
1. Finding Context
프록시는 Request-Forwarding 단계에서 설명한 키를 사용하여 original 요청을 전달하기 전에 만들었던 "response context“ 를 찾음
나머지 처리 단계는 이 context 에서 발생
2. Update timer C For provisional responses
INVITE 트랜잭션의 경우, 응답이 상태 코드 101 ~ 199 를 포함하는 임시 응답 (100 제외)인 경우 프록시는 해당 클라이언트 트랜잭션 timer C 를 재설정
타이머는 다른 값으로 재설정할 수 있지만 3분보다 커야 함
3. Via
프록시는 응답에서 최상위 Via 헤더 필드 값을 제거
응답에 Via 헤더 값이 남아 있지 않은 경우, 응답을 전달해서는 안됨 (나머지 처리는 이 메시지에 대해 수행되지 않으며 UAC 처리 규칙을 따름)
4. Add response to context
이 컨텍스트와 연관된 서버 트랜잭션에서 최종 응답이 생성될 때까지 응답 컨텍스트에 저장
  이 응답은 해당 서버 트랜잭션에서 “best” 최종 응답의 후보일 수 있음
  이 응답이 선택되지 않더라도 이 응답의 정보는 “best” 응답을 생성하는 데 필요할 수 있음

## Slide 16: 1. Proxy Behavior – Process all responses
5. Check response for forwarding
서버 트랜잭션에서 최종 응답이 전송될 때까지 다음 응답은 즉시 전달
  100 (Trying) 을 이외의 provisional 응답
  2xx 응답
6xx 응답은 수신되면 즉시 전달되지 않지만, stateful 프록시는 보류 중인 모든 클라이언트 트랜잭션을 취소하며, 이 컨텍스트에서 새 branch 를 생성하면 안됨
서버 트랜잭션에서 최종 응답이 전송된 후에는 다음 응답을 즉시 전달
  INVITE 요청에 대한 2xx 응답
stateful 프록시는 다른 응답은 즉시 전달해서는 안됨
나중에 “best” 응답으로 전달할 후보가 되는 응답은 “4. Add Response to Context” 단계에 설명된 대로 수집
즉시 전달되도록 선택된 응답은 “7. Aggregate Authorization Header Field Values“ 단계에서 “8. Record-Route” 단계까지에 설명된 것처럼 처리
이 단계는 다음 단계와 결합하여 stateful 프록시가 non-INVITE 요청에 대해서는 정확히 하나의 최종 응답을, INVITE 요청에 대해서는 정확히 하나의 non-2xx 응답 또는 하나 이상의 2xx 응답을 전달하도록 보장

## Slide 17: 1. Proxy Behavior – Process all responses
6. Choosing the best response
최종 응답이 즉시 전달되지 않고 이 응답 컨텍스트의 모든 클라이언트 트랜잭션이 종료된 경우 stateful 프록시는 응답 컨텍스트의 서버 트랜잭션에 최종 응답을 전달
stateful 프록시는 응답 컨텍스트에 수신 및 저장된 응답 중 “best” 최종 응답을 선택
컨텍스트에 최종 응답이 없는 경우 프록시는 서버 트랜잭션에 408 (Request Timeout) 응답을 전달
그렇지 않으면 프록시는 응답 컨텍스트에 저장된 응답 중에서 응답을 전달
  6xx 응답이 있는 경우, 그 중에서 선택
  6xx 응답이 없는 경우, 가장 낮은 응답 클래스 중에서 선택 (4xx 클래스를 선택한 경우, 요청의 재요청에 영향을 미치는 정보를 제공하는 응답(401, 407, 415, 420, 484)을 우선적 선택)
수신된 유일한 응답이 503 (Service Unavailable) 응답인 경우 500 응답을 생성하고 이를 upstream 으로 전달
예) 프록시가 하나의 요청을 4개의 location 에 전달했고 , 503, 407, 501, 404 응답을 수신했으면, 407 응답을 전달하기로 선택할 수 있음
1xx 와 2xx 응답은 다이얼로그의 설정에 관여할 수 있음
  요청이 To 태그를 포함하지 않을 때, 요청을 생성하는 다이얼로그의 여러 응답을 구별하기 위해 응답의 To 태그가 UAC 에 의해 사용
  요청이 To 태그를 포함하지 않으면, 프록시는 1xx 나 2xx 응답의 To 헤더에 태그를 삽입하면 안됨
3-6xx 응답은 홉 단위로 전달
  3-6xx 응답을 발행할 때 UAS 역할을 하며, 일반적으로 downstream 에서 받은 응답을 기반으로 발행
프록시는 To 태그가 포함된 요청에 대한 응답에서 To 태그를 수정해서는 안됨
Notes: 503을 전달한다는 것은 프록시가 503을 생성한 요청의 Request-URI에 대한 요청뿐만 아니라 어떤 요청도 서비스할 수 없다는 것을 알고 있다는 것을 의미한다.

## Slide 18: 1. Proxy Behavior – Process all responses
7. Aggregate Authorization Header Field Values
선택한 응답이 401 (Unauthorized) 또는 407 (Proxy Authentication Required) 인 경우, 프록시는 이 응답 컨텍스트에서 지금까지 받은 다른 모든 401 및 407 응답에서 WWW-Authenticate 및 Proxy-Authenticate 헤더 필드 값을 수집하여 전달하기 전에 수정 없이 이 응답에 추가
8. Record-Route
선택한 응답에 원래 이 프록시가 제공한 Record-Route 헤더 값이 포함된 경우 응답을 전달하기 전에 해당 값을 다시 작성하도록 선택할 수 있음
프록시가 TLS 를 통해 요청을 수신했고, non-TLS 연결을 통해 그것을 전송하면 프록시는 Record-Route 헤더의 URI 를 SIP URI 로 다시 작성
프록시가 응답에서 Record-Route 헤더를 수정하기로 결정하면 프록시가 수행하는 작업 중 하나는 Record-Route 값을 찾음
  프록시가 올바른 값을 선택하도록 Record-Route 헤더에 구별되는 URI 삽입을 권장 (URI 의 사용자 부분에 프록시 인스턴스에 대한 고유 식별자를 추가)
  응답이 도착하면 프록시는 식별자가 프록시 인스턴스와 일치하는 첫 번째 Record-Route 를 수정
프록시가 Record-Route 헤더 값을 추가하는 요청에 대한 모든 응답에 Record-Route 헤더가 포함되는 것은 아님

## Slide 19: 1. Proxy Behavior – Process all responses
9. Forwards response
프록시는 메시지 body 를 추가, 수정, 삭제하면 안됨
프록시는 Via 헤더 값 이외의 헤더 값을 삭제하면 안됨
Via 헤더에 추가된 “received” 파라미터를 삭제하면 안됨
프록시는 응답 컨텍스트와 연관된 서버 트랜잭션에 응답을 전달하면 응답은 최상위 Via 헤더 값에 표시된 위치로 전송
서버 트랜잭션이 더 이상 전송을 처리할 수 없는 경우 요소는 응답을 서버 transport 로 전송하여 stateless 방식으로 응답을 전달
프록시는 최종 응답을 전달한 후에도 관련된 모든 트랜잭션이 종료될 때까지 응답 컨텍스트를 유지
10. Generate CANCELs
전달된 응답이 최종 응답이면, 프록시는 이 응답 컨텍스트와 관련된 모든 보류 중인 클라이언트 트랜잭션에 대한 CANCEL 요청을 생성
최종 응답을 전달할 때 보류 중인 클라이언트 트랜잭션을 CANCEL 해야 한다는 요건이 INVITE 에 대해 여러 개의 200 (OK) 응답을 받지 않는 것을 보장하지 않음
Notes: SIP 요청 또는 응답 메시지가 수신된 SIP 프락시 서버 또는 UAS(User Agent Server)의 IP 주소를 나타내는 매개변수
여러 개의 SIP 프락시 서버를 거치는 경우, Via 헤더는 이러한 전달 경로를 기록합니다. 이때, received 파라미터는 해당 SIP 메시지가 수신된 최종적인 SIP 프락시 서버 또는 UAS의 IP 주소를 포함하게 됩니다.

## Slide 20: 1. Proxy Behavior – Processing Timer C
timer C 가 발동해야 하는 경우 프록시는 타이머를 원하는 값으로 재설정하거나 클라이언트 트랜잭션을 종료
provisional 응답을 수신하면, 프록시는 그 트랜잭션과 일치하는 CANCEL 요청을 생성
provisional 응답을 수신하지 않으면, 프록시는 트랜잭션이 408 (Request Timeout) 응답을 수신한 것처럼 동작
프록시가 타이머를 재설정하도록 허용하면 타이머가 실행될 때 현재 조건(예: 사용률)에 따라 트랜잭션의 수명을 동적으로 연장할 수 있음

## Slide 21: 1. Proxy Behavior – Handling Transport Errors
요청을 전달하려고 할 때
  Transport layer 가 프록시에게 Error 를 알리면, 프록시는 전달된 요청이 503 (Service Unavailable) 응답을 수신한 것처럼 동작
응답을 전달할 때
  Error 가 알려지면, 그 응답을 폐기
  이 Error 알림 때문에 이 응답 컨텍스트와 관련된 클라이언트 트랜잭션을 취소하면 안됨
    프록시가 outstanding(미결) 클라이언트 트랜잭션을 취소하는 경우, 악의적이거나 잘못된 동작을 하는 단일 클라이언트로 인해 Via 헤더 필드를 통해 모든 트랜잭션이 실패하도록 할 수 있음

## Slide 22: 1. Proxy Behavior – CANCEL Processing
stateful 프록시는 자신이 생성한 요청에 언제든 CANCEL 을 생성할 수 있음
일치하는 CANCEL 요청을 수신할 때 응답 컨텍스트와 관련된 모든 보류 중인 클라이언트 트랜잭션을 취소
CANCEL 요청은 stateful 프록시에서 서버 트랜잭션에 의해 처리되지만, 그것을 위해 새로운 응답 컨텍스트는 생성되지 않음
  프록시 계층은 기존 응답 컨텍스트에서 이 CANCEL 요청과 관련된 요청을 처리하는 서버 트랜잭션을 검색
  일치하는 응답 컨텍스트가 발견되면 요소는 즉시 CANCEL 요청에 대해 200 (OK) 응답을 반환
  컨텍스트에서 보류 중인 모든 클라이언트 트랜잭션에 대해 CANCEL 요청을 생성
응답 컨텍스트를 찾을 수 없는 경우 요소는 CANCEL 을 적용할 요청에 대한 지식이 없으므로, 반드시 CANCEL 요청을 상태 stateless 로 전달

## Slide 23: 1. Proxy Behavior – Stateless Proxy
Overview
stateless 방식으로 동작할 때, 프록시는 단순한 메시지 전달자이며, 수행되는 대부분의 처리는 stateful 동작할 때와 동일
차이점은 stateless 방식은 트랜잭션이나 응답 컨텍스트에 대한 개념이 없음 (대신 요청과 응답 모두 transport layer 에서 가져옴)
따라서 stateless 프록시는 자체적으로 메시지를 재전송하지 않음
그러나 수신한 모든 재전송을 전달
요청을 stateless 상태로 처리할 때 요소는 자체적으로 100 (Trying) 또는 기타 provisional 응답을 생성해서는 안됨
요청 메시지 유효성 검사
stateful 프록시의 경우와 같은 절차를 따름
라우팅 정보 전처리 & 목적지 결정
다음 예외를 제외하고 stateful 과 동일한 절차를 따름
  stateless 프록시는 반드시 target set 에서 하나의 target 만 선택해야 하며, 메시지에 있는 필드와 서버의 time-invariant 특성에만 의존
  재전송된 요청은 처리될 때마다 동일한 대상으로 전달
  CANCEL 및 라우팅되지 않은 ACK 요청은 연결된 INVITE 와 동일한 선택을 생성

## Slide 24: 1. Proxy Behavior – Stateless Proxy
요청 메시지 전달
다음 예외를 제외하고 stateful 과 동일한 절차를 따름
  “branch” 파라미터는 재전송시 변하지 않는 메시지 파라미터들의 조합 함수로 계산 (stateless 프록시는 원래 요청과 재전송을 구분할 수 없기 때문)
  수신된 요청의 최상위 Via 헤더에서 branch ID 를 조사
    매직쿠키로 시작하면, outgoing 요청의 branch ID 의 첫 번째 컴포넌트는 수신된 branch ID 의 해쉬로 계산
    그렇지 않으면, branch ID 의 첫 번째 컴포넌트는 수신된 요청으로부터 최상위 Via, To 태그, From 태그, Call-ID, CSeq, Request-URI 들의 해쉬로 계산
  프록시가 Record-Route 값을 삽입하거나 URI 를 Route 헤더에 삽입하면, 요청의 재전송시 같은 값으로 설정
  stateful 처럼 전달할 위치를 결정하면, 요청은 클라이언트 트랜잭션을 거치지 않고 transport layer 로 직접 전송
응답 처리
응답 처리는 stateless 프록시에서는 적용되지 않음
Cancel 처리
CANCEL 요청에 대해 특별한 처리를 수행하지 않음
다른 요청에 적용하는 것과 동일한 Route 헤더 처리를 CANCEL 요청에 적용

## Slide 25: 1. Proxy Behavior – Basic SIP Trapezoid
이 시나리오는 두 프록시 모두 Record-Routing 하는 기본 SIP trapezoid( U1 -> P1 -> P2 -> U2 ) 이다.
INVITE sip:callee@domain.com SIP/2.0
Contact: sip:caller@u1.example.com
INVITE sip:callee@domain.com SIP/2.0
Contact: sip:caller@u1.example.com
Record-Route: <sip:p1.example.com;lr>
U1 은 P1 에게 다음 메시지를 보낸다.
P1 은 outbound 프록시이며,
domain.com 을 책임지지 않으므로, DNS 에서 검색하여 그곳(P2)으로 보낸다.
Record-Route 헤더 값을 추가한다.

## Slide 26: 1. Proxy Behavior – Basic SIP Trapezoid
INVITE sip:callee@u2.domain.com SIP/2.0
Contact: sip:caller@u1.example.com
Record-Route: <sip:p2.domain.com;lr>
Record-Route: <sip:p1.example.com;lr>
SIP/2.0 200 OK
Contact: sip:callee@u2.domain.com
Record-Route: <sip:p2.domain.com;lr>
Record-Route: <sip:p1.example.com;lr>
P2 는 위의 메시지를 받는다.
domain.com 을 책임지므로, location service 를 수행하고 Request-URI 를 다시 작성한다.
Record-Route 헤더 값을 추가한다.
Route 헤더가 없으면, 요청을 새 Request-URI 를 확인하여 보낼 위치를 결정한다.
u2.domain.com 에 있는 callee 가 이것을 받아서 200 OK 로 응답한다.

## Slide 27: 1. Proxy Behavior – Basic SIP Trapezoid
(<sip:p2.domain.com;lr>, <sip:p1.example.com;lr>)
BYE sip:callee@u2.domain.com SIP/2.0
Route: <sip:p1.example.com;lr>, <sip:p2.domain.com;lr>
U2 의 callee 는 다이얼로그 상태의 remote target URI 는 sip:caller@u1.example.com 으로 설정하고, route set 을 다음과 같이 설정한다.
모든 route set 요소에 “lr” 파라미터가 포함되어 있으므로 U1 은 다음과 같은 BYE 요청을 구성한다.
이것은 정상적으로 P2 -> P1 -> U1 으로 전달된다.
U1 은 다이얼로그 상태의 remote target URI 는 sip:callee@u2.domain.com 으로 설정하고 route set 를 다음과 같이 설정한다.
(<sip:p1.example.com;lr>, <sip:p2.domain.com;lr>)
DNS 를 사용하여 최상위 Route 헤더 값의 URI 를 통해 요청을 전송할 위치를 결정한다.
이것은 P1 으로 간다.

## Slide 28: 1. Proxy Behavior – Basic SIP Trapezoid
P1 은 Request-URI 에 표시된 리소스에 대한 책임이 없으므로 이를 변경하지 않는다.
하지만 P1 자신이 Route 헤더의 첫 번째 값이므로, 그 값을 삭제하고 요청을 P2 로 전달한다.
BYE sip:callee@u2.domain.com SIP/2.0
Route: <sip:p2.domain.com;lr>
P2 또한 Request-URI 에 나타난 리소스를 책임지지 않음을 발견하고 그것을 변경하지 않는다.
첫 번째 Route 헤더 값이 자신인게 확인되므로 이를 제거하고 Request-URI 에 대한 DNS 검색 결과를 바탕으로 다음을 u2.domain.com 으로 전달한다.
P2 는 u2.domain.com 이 아니라 domain.com 에 대한 책임이 있다.
BYE sip:callee@u2.domain.com SIP/2.0

## Slide 29: 1. Proxy Behavior – Rewriting Record-Route Header Field Values
INVITE sip:callee@gateway.leftprivatespace.com SIP/2.0
Contact: <sip:caller@u1.leftprivatespace.com>
이 시나리오에서 U1 과 U2 는 서로 다른 private 네임스페이스에 있으며 네임스페이스 간의 게이트웨이 역할을 하는 프록시 P1 을 통해 다이얼로그로 진입한다.
( U1 -> P1 -> U2 순으로 진행 )
U1 은 P1 에게 다음 메시지를 보낸다.
P1 은 location service 를 사용하여 다음을 U2 에 보낸다.
INVITE sip:callee@rightprivatespace.com SIP/2.0
Contact: <sip:caller@u1.leftprivatespace.com>
Record-Route: <sip:gateway.rightprivatespace.com;lr>
U2 는 200 (OK) 를 P1 으로 보낸다.
SIP/2.0 200 OK
Contact: <sip:callee@u2.rightprivatespace.com>
Record-Route: <sip:gateway.rightprivatespace.com;lr>

## Slide 30: 1. Proxy Behavior – Rewriting Record-Route Header Field Values
P1 는 U1 이 유용하게 사용할 수 있는 값을 제공하도록 Record-Route 헤더 파라미터를 다시 작성하고 다음을 U1에 보낸다.
그 후 , U1 은 P1 에게 다음의 BYE 요청을 보낸다.
BYE sip:callee@righteprivatespace.com SIP/2.0
Route: <sip:gateway.leftprivatespace.com;lr>
P1 은 U2 에게 전달한다.
BYE sip:callee@u2.righteprivatespace.com SIP/2.0
SIP/2.0 200 OK
Contact: <sip:callee@u2.rightprivatespace.com>
Record-Route: <sip:gateway.leftprivatespace.com;lr>

## Slide 31: 2. Transactions - Overview
SIP 트랜잭션은 하나의 요청(request) 과 그 요청의 하나 이상의 응답(response)들(provisional 과 final 응답)로 구성
INVITE 트랜잭션의 경우
  최종 응답이 2xx 응답이 아닌 경우에만 트랜잭션에 ACK 도 포함
  2xx 인 경우 ACK 는 해당 트랜잭션에 포함되지 않음
stateless 프록시는 트랜잭션을 포함하지 않음
트랜잭션은 클라이언트 트랜잭션과 서버 트랜잭션으로 구분
  클라이언트 트랜잭션 목적
    TU 에게 요청을 수신하여 서버 트랜잭션으로 전달
    응답을 수신, 그것을 TU 에게 전달, 응답 재전송 또는 허용되지 않은(예: ACK 에 대한 응답) 응답을 필터링 하는 역할
  서버 트랜잭션 목적
    Transport Layer 에서 요청을 수신하여 TU 에 전달
    네트워크에서 재전송되는 모든 요청을 필터링
    TU 로부터 응답을 받아서, 네트워크로 전송되도록 Transport Layer 로 전달
2xx 응답은 UAS 에서만 재전송되며, 해당 ACK 는 UAC 에 의해서만 생성
이렇게 분리하는 이유는 INVITE 에 대한 모든 200 (OK) 응답을 UAC 에 전달하는 것이 중요하기 때문이다. 모든 응답을 UAC 에 전달하기 위해 UAS 는 재전송을 책임지고, UAC 는 ACK 로 응답을 승인할 책임이 있다. 이 ACK 는 UAC에서 재전송되므로 사실상 자체 트랜잭션으로 간주한다.
이런 종단 간 처리는 통화를 수락한 전체 사용자를 알 수 있도록 하기 위해 필요하다. 이러한 특수 처리를 위해 2xx 응답과 ACK 생성은 UA core 에서 처리한다. 경로에 있는 각 프록시는 이에 대해 단지 전달만 할 뿐이다.

## Slide 32: 2. Transactions – Transaction Relationship
Client Trans
Client Trans
Server Trans
Client Trans
Server Trans
Server Trans
UAC
Outbound
Proxy
UAS
Inbound
Proxy
request
request
request
response
response
response

## Slide 33: 2. Transactions – Client Transaction
state machine 을 유지하여 그 기능을 제공
TU 는 클라이언트 트랜잭션을 생성하고 전송할 SIP 요청과 전송할 IP 주소, 포트, 전송 프로토콜을 전달
클라이언트 트랜잭션은 state machine 을 실행하고, 유효한 응답은 TU 로 전달
state machine 에는 전달한 요청의 방식에 따라 두 가지 유형으로 구분:
  INVITE 클라이언트 트랜잭션
  non-INVITE 클라이언트 트랜잭션 (INVITE 와 ACK 를 제외한 )
ACK 에 대해서는 클라이언트 트랜잭션이 없고, TU 가 ACK 를 전송하기를 바라면 Transport Layer 에 직접 전달
INVITE 클라이언트 트랜잭션
INVITE 트랜잭션은 three-way handshake 로 구성
  클라이언트 트랜잭션은 INVITE 를 전송하고, 서버 트랜잭션은 응답을 보내고 클라리언트 트랜잭션이 ACK 를 보냄
UDP 의 경우 클라이언트 트랜잭션은 T1 초에서 시작하여 재전송할 때마다 두 배가 되는 간격으로 요청을 재전송
신뢰할 수 있는 전송에 통해 요청은 재전송되지 않음
  1xx 응답을 수신 후, 모든 재전송은 중단되고 클라이언트는 추가 응답을 기다림
  서버 트랜잭션은 추가적인 1xx 응답을 전송할 수 있고, 결과적으로 서버 트랜잭션은 final 응답을 보냄
T1 은 RTT(왕복 시간)의 추정치이며 기본값은 500밀리초이다.

## Slide 34: 2. Transactions – Client Transaction
Terminated
INVITE from TU
INVITE sent
Calling
Proceeding
Completed
Timer A fires
Reset A,
INVITE sent
1xx
1xx to TU
1xx
1xx to TU
300 – 699
ACK sent,
resp to TU
Timer D fires
300 – 699
ACK sent
Timer B fires
or Transport Err.
inform TU
2xx
2xx to TU
2xx
2xx to TU
Transport Err.
Inform TU
300 – 699
ACK sent,
resp to TU
Calling state : initial state
TU 가 INVITE 요청으로 새 클라이언트 트랜잭션을 초기화할 때 이 상태로 진입 하고 요청을 전송 계층에 전달
Timer A 를 T1 값으로 시작 (Timer A 는 요청의 재전송 제어, UDP 만 해당)
Timer B를 64*T1 초 값으로 시작 (Timer B 는 트랜잭션 시간 초과 제어)
Timer A 가 발동되면 요청을 Transport Layer 로 전달하여 재전송하고, Timer 를 2*T1 으로 재설정
Timer B 가 발동될때, “Calling” 상태면 TU 에게 시간 초과가 발생했음을 알림
Proceeding state
“Calling” 상태에서 provisional (1xx) 응답을 수신하면 이 상태에 진입
Timer A, B 가 중단되고, TU 에서 Timer C 를 시작 (Timer C 는 최종 응답이 오지 않을 경우를 대비하여 TU 에서 관리)
클라이언트 트랜잭션은 더 이상 요청을 재전송해선 안됨
provisional 응답은 반드시 TU 에게 전달 (모든 provisional 응답은 “Proceeding” 상태일 때 TU 에 전달해야함)
INVITE Client Transaction

## Slide 35: 2. Transactions – Client Transaction
Terminated
INVITE from TU
INVITE sent
Calling
Proceeding
Completed
Timer A fires
Reset A,
INVITE sent
1xx
1xx to TU
1xx
1xx to TU
300 – 699
ACK sent,
resp to TU
Timer D fires
300 – 699
ACK sent
Timer B fires
or Transport Err.
inform TU
2xx
2xx to TU
2xx
2xx to TU
Transport Err.
Inform TU
300 – 699
ACK sent,
resp to TU
Completed state
“Calling” 또는 “Proceeding” 상태에서 300-699 응답을 수신하면 이 상태로 진입
수신한 응답을 TU 에 전달하고, ACK 생성 후 Trasport Layer 로 전달
Timer D 를 시작 (Timer D 는 응답 재전송 대기 시간)
  unreliable 전송에 대해서는 최소 32초, reliable 전송에 대해서는 0초
“Completed” 상태에서 수신된 최종 응답의 재전송은 반드시 ACK 를 Transport Layer 로 전달해야하지만, 새로 수신된 응답은 TU 로 전달해서는 안됨
Timer D 가 발동하면 반드시 “Terminated” 상태로 진입
Terminated state
“Calling” 또는 “Proceeding” 상태에서 2xx 응답을 수신하면 이 상태로 진입
응답은 반드시 TU 로 전달해야하며, 처리는 core 가 UAC 인지 proxy 인지에 따라 다름
  proxy core 는 200 (OK)를 upstream 으로 전달
  UAC core 는 이 응답에 대한 ACK 생성을 처리
클라이언트 트랜잭션은 이 상태가 되는 즉시 폐기
INVITE Client Transaction

## Slide 36: 2. Transactions – Client Transaction
Construction of the ACK Request
클라이언트 트랜잭션에 의해 구성된 ACK 는 transport 에 전달된 요청의 필드들과 같은 값의 Call-ID, From, Request-URI 값이 포함
ACK 의 To 헤더는 승인되는 응답의 To 헤더 값과 동일하며, 일반적으로 태그가 추가하여 원본 요청의 To 헤더와 다를 수 있음
ACK 에는 하나의 Via 헤더가 포함되며, 원본 요청의 최상위 Via 헤더와 동일
ACK 의 CSeq 헤더의 시퀀스 번호는 동일하되 Method 명은 ACK
INVITE 요청에 Route 헤더가 있는 경우, ACK 에도 반드시 포함
INVITE sip:bob@biloxi.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKkjshdyff
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=88sja8x
Max-Forwards: 70
Call-ID: 987asjd97y7atg
CSeq: 986759 INVITE
ACK sip:bob@biloxi.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bKkjshdyff
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=99sa0xk
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=88sja8x
Max-Forwards: 70
Call-ID: 987asjd97y7atg
CSeq: 986759 ACK
non-2xx final 응답에 대한 ACK 예시

## Slide 37: 2. Transactions – Client Transaction
Non-INVITE 클라이언트 트랜잭션
ACK 를 사용하지 않으며, 단순한 request-response 상호작용
unreliable 전송에 대해 요청은 T1 에서 시작하여 T2 가 될 때까지 두 배씩 증가하는 간격으로 재전송
서버 트랜잭션은 요청의 재전송이 수신된 경우에만 provisional 응답 또는 최종 응답이 될 수 있는 마지막으로 수신된 응답을 재전송
INVITE 트랜잭션과 달리 2xx 응답에 대한 특별한 처리없이 단 한 번만 UAC 에 전달
Terminated
Request from TU
send request
Trying
Proceeding
Completed
1xx
resp to TU
Timer E fire
Reset E,
send request
200 – 699
resp to TU
Timer K fires
Non-INVITE Client Transaction
200 – 699
resp to TU
1xx
resp to TU
Trying state
TU 가 요청으로 새 클라이언트 트랜잭션을 시작할 때 진입하고 요청을 전송 계층으로 전달
unreliable 전송이면, Timer E 를 T1 초에서 발생하도록 설정
Timer E 가 발생하면, MIN(2*T1, T2)의 값으로 리셋 후 T2 에 도달할 때까지 재전송
Timer F 를 64*T1 초에서 발생하도록 설정
T2 의 디폴트 값은 4s 이며, 이 값은 non-INVITE 서버 트랜잭션이 요청에 즉시 응답하지 않을 경우 요청에 응답하는 데 걸리는 시간을 의미
Timer E fire
Reset E,
send request
Timer F fires
or Transport Err.
inform TU

## Slide 38: 2. Transactions – Client Transaction
Terminated
Request from TU
send request
Trying
Proceeding
Completed
1xx
resp to TU
200 – 699
resp to TU
Timer K fires
Timer F fires
or Transport Err.
inform TU
Non-INVITE Client Transaction
200 – 699
resp to TU
1xx
resp to TU
Proceeding state
“Trying” 상태에서 provisional 응답을 받으면 해당 응답을 TU 에 전달하고 이 상태로 진입
Timer E 가 발동하면 요청은 재전송을 위해 Transport Layer 로 전달되고, Timer E 는 T2 값으로 리셋
Timer F 가 발동하면 TU 에 시간 초과를 알리고 “Terminated” 상태로 전환
200 – 699 최종 응답이 수신되면 응답은 TU 에 전달되고 “Completed” 상태로 전환
Timer E fire
Reset E,
send request
Timer E fire
Reset E,
send request
Completed state
“Trying” 상태에서 200 – 699 최종 응답이 수신되면 응답은 TU 에 전달되고 이 상태로 진입
unreliable 전송에 대해 Timer K 를 T4 초, reliable 전송에 대해 0초에서 발생하도록 설정
  T4 는 네트워크가 클라이언트와 서버 간의 메시지를 지우는 데 걸리는 시간을 의미 (기본값은 5s)
이 상태는 수신될 수 있는 추가 응답 재전송을 buffer 하기 위해 존재
  응답은 동일한 트랜잭션과 일치할 때 재전송
Timer K 가 발동하면 반드시 “Terminated” 상태로 전환
Terminated state
Timer F 가 발생하면 TU 에게 시간 초과를 알리고 이 상태로 진입
이 상태가 되면 트탠잭션은 즉시 폐기

## Slide 39: 2. Transactions – Client Transaction
응답 매치
클라이언트의 Transport Layer 가 응답을 수신하면 어느 클라이언트 트랜잭션이 응답을 처리할지 결정
최상단의 Via 헤더 “branch” 파라미터가 이 용도로 사용
응답은 두 가지 조건에서 클라이언트 트랜잭션과 매칭:
  응답의 최상단 Via 헤더에 있는 “branch” 파라미터 값이 트랜잭션을 생성한 요청의 최상단 Via 헤더 “branch” 와 일치하는 경우
  CSeq 헤더의 “Method” 파라미터가 트랜잭션을 생성한 요청의 Method 와 일치하는 경우
전송 오류 처리
클라이언트 트랜잭션이 전송될 요청을 Transport Layer 로 보낼 때, Transport Layer 가 실패를 나타내면 다음 절차를 따름:
  클라이언트 트랜잭션은 전송 실패가 발생했음을 TU 에 알려야 하며, 클라이언트 트랜잭션은 “Terminated” 상태로 즉시 전환
  TU 는 RFC 3263 에서 다뤄진 Failover 메커니즘을 처리

## Slide 40: 2. Transactions – Server Transaction
Completed
Overview
서버 트랜잭션은 TU 에 요청을 전달하고 응답을 안정적으로 전송할 책임이 있음
클라이언트 트랜잭션과 마찬가지로 state machine 은 수신된 요청이 INVITE 요청인지 여부에 따라 다름
INVITE 서버 트랜잭션
Proceeding state
요청에 대해 서버 트랜잭션이 구성되면 이 상태가 됨
서버 트랜잭션은 TU 가 200ms 이내에 provisional 또는 final 응답을 생성할 것을 알지 못하는 한 반드시 100 (Trying) 응답을 생성
TU 는 임의의 수의 provisional 응답을 서버 트랜잭션에 전달, 이러한 응답은 재전송되지 않으며 상태를 변경하지 않음
요청 재전송이 수신되면 TU 로부터 수신된 가장 최근의 provisional 응답이 Transport Layer 에 전달
TU 가 서버 트랜잭션에 2xx 응답을 전달하면, 서버 트랜잭션은 응답을 Transport Layer 에 전달 후 “Terminated” 상태로 전환
  2xx 응답은 재전송되지 않음, 2xx 응답의 재전송은 TU 가 처리
Terminated
INVITE
pass INV to TU
send 100 if TU won’t in 200ms
Proceeding
Confirmed
300 – 699 from TU
send response
ACK
Timer I fires
Transport Err.
Inform TU
INVITE Server Transaction
INVITE
send response
101 – 199 from TU
send response
INVITE
send response
2xx from TU
send response
Timer H fires
or Tranport Err
Inform TU
Timer G fires
Reset G,
send response

## Slide 41: 2. Transactions – Server Transaction
Completed
Completed state
TU 가 300 – 699 응답을 서버 트랜잭션으로 전달하면, 응답은 Transport Layer 로 전달하고 이 상태로 전환
unreliable 전송에 대해, Timer G 는 T1 초 이하로 설정하고 reliable 전송에 대해서는 발동하지 않도록 설정
이 상태가 되면 모든 전송에 대해 64*T1 초 후에 Timer H 가 발동하도록 설정 (Timer H 는 응답 재전송을 포기하는 시점을 결정)
  이 값은 클라이언트 트랜잭션이 요청 전송을 계속 재시도하는 시간인 Timer B와 같도록 선택
Timer G 가 발동되면 재전송을 위해 MIN(2*T1, T2) 초 단위로 발동되도록 설정
Timer G 가 다시 발동하면 응답은 전송을 위해 다시 Transport Layer 로 전달되고 Timer G 는 두 배가 된 값으로 재설정
요청 재전송이 수신되면 서버는 재전송을 위해 응답을 Transport Layer 전달
Timer H 가 발동하면 ACK 가 수신되지 않았음을 TU에게 알리고 반드시 “Terminated” 상태로 전환
Terminated
INVITE
pass INV to TU
send 100 if TU won’t in 200ms
Proceeding
Confirmed
300 – 699 from TU
send response
ACK
Timer I fires
Transport Err.
Inform TU
INVITE Server Transaction
Timer G fires
Reset G,
send response
INVITE
send response
101 – 199 from TU
send response
INVITE
send response
2xx from TU
send response
Timer H fires
or Tranport Err
Inform TU
Confirmed state
ACK 를 받으면 반드시 이 상태로 전환
final 응답의 재전송으로부터 도착하는 부가적인 ACK 메시지를 흡수
Timer I 가 unreliable 전송에 대해 T4 초, reliable 전송에 대해 0초에서 발동하도록 설정
Timer I 가 발동하면, “Terminated” 상태로 전환
Terminated state
이 상태가 되면 트랜잭션은 즉시 폐기

## Slide 42: 2. Transactions – Server Transaction
Non-INVITE 클라이언트 트랜잭션
Trying state
INVITE 또는 ACK 이외의 요청이 전달될 때 이 상태로 진입
이 요청은 TU 로 전달
이 상태에서 추가 요청 재전송은 모두 폐기
TU 가 provisional 응답을 서버 트랜잭션에 전달하면 “Proceeding” 상태로 전환
Proceeding
Terminated
Request received
pass to TU
Trying
Completed
1xx from TU
send response
200 – 699 from TU
send response
Timer J fires
Non-INVITE Server Transaction
200 – 699 from TU
send response
Request
send response
1xx from TU
send response
Request
send response
Transport Err.
Inform TU
Transport Err.
Inform TU
Proceeding state
응답는 전송되기 위해 Transport Layer 로 전달
요청의 재전송이 수신되면, 가장 최근에 전송된 provisional 응답이 Transport Layer로 전달
TU 가 final 응답(200 – 699)을 서버에 전달하면 “Completed” 상태로 진입하고, Transport Layer 로 전달

## Slide 43: 2. Transactions – Server Transaction
Completed state
Timer J 를 unreliable 전송에 대해 64*T1 초, reliable 전송에 대해서는 0초 안에 발생하도록 설정
서버 트랜잭션은 요청의 재전송이 수신될 때마다 final 응답을 Transport Layer 로 전달
TU 에 의해 서버 트랜잭션에 전달된 다른 final 응답은 폐기
Timer J 가 발동할 때까지 이 상태로 대기
Timer J 가 발동하면 “Terminated” 상태로 전환
Proceeding
Terminated
Request received
pass to TU
Trying
Completed
1xx from TU
send response
200 – 699 from TU
send response
Timer J fires
Non-INVITE Server Transaction
200 – 699 from TU
send response
Request
send response
1xx from TU
send response
Request
send response
Transport Err.
Inform TU
Transport Err.
Inform TU
Terminated state
이 상태가 되는 즉시 서버 트랜잭션을 폐기

## Slide 44: 2. Transactions – Server Transaction
응답 매치
서버가 네트워크를 통해 요청을 수신하면, 기존 트랜잭션과 매치되어야 함
요청의 최상단 Via 헤더의 “branch” 파라미터를 검사
요청은 다음 조건에서 서버 트랜잭션과 매칭:
  요청의 “branch” 파라미터가 트랜잭션을 생성한 요청의 최상단 Via 헤더 값과 같은 경우
  요청의 최상단 Via 에 있는 sent-by 값이 트랜잭션을 생성한 요청의 값과 같은 경우
  요청의 메서드가 트랜잭션을 생성한 요청의 메서드와 일치 (단, ACK 는 트랜잭션을 생성한 INVITE 인 경우 제외)
위 규칙은 INVITE 트랜잭션과 Non-INVITE 트랜잭션 모두에 적용
전송 오류 처리
서버 트랜잭션이 Transport Layer 로 응답을 전송할 때, Transport Layer 가 실패를 반환하면 다음 절차를 따름
  TU 는 RFC 3263 의 절차에 따라 백업에 대한 응답을 전달하려고 시도
  서버 트랜잭션은 위 모든 절차가 실패가 발생했음을 TU 에 알려야 하며, 서버 트랜잭션은 “Terminated” 상태로 즉시 전환

## Slide 45: 3. Transport (1/6)
Overview
네트워크 전송을 통한 요청 및 응답의 실제 전송을 담당
연결 지향 전송의 경우 요청 또는 응답에 사용할 connection 을 결정
TCP, SCTP 와 같은 전송 프로토콜 또는 TLS 에 대한 끊임없는 connection 관리 책임이 있음
이 connection 들은 주소, 포트, 전송 프로토콜로 부터 형성된 튜플에 의해 인덱싱
Transport Layer 에서 connection 이 열리면 이 인덱스는 목적지 IP, 포트, 전송 프로토콜로 설정
Transport Layer 에서 connection 을 수락하면 이 인덱스는 소스 IP, 포트, 전송 프로토콜로 설정
마지막 메시지를 송수신한 후에 일정 시간 동안 connection 을 유지하는 것을 권고
  이 시간은 최소한 트랜잭션의 상태가 “Terminated” 상태로 변경되는 데 필요한 시간 이상
모든 SIP 요소들은 반드시 UDP 와 TCP 를 구현하고, 다른 프로토콜을 구현할 수 있음

## Slide 46: 3. Transport – Clients (2/6)
요청 전송
전송계층의 클라이언트 전송단은 요청을 보내고 응답을 받는 것을 책임
클라이언트 전송단에 요청, IP 주소, 포트, 전송 프로토콜 및 멀티캐스트 대상에 대한 TTL 을 받음
요청이 path MTU 의 200 byte 이내이거나 1300 byte 보다 크고 path MTU 를 알 수 없는 경우,TCP 같은 혼잡 제어 전송 프로토콜(RFC 2914)을 사용하여 전송
  이로 인해 최상단 Via 에 표시된 전송 프로토콜 변경이 발생하면, 그 값은 바뀌어야 함
  이렇게 하면 UDP 를 통한 메시지 조각화를 방지하고 더 큰 메시지에 대한 혼잡 제어 기능을 제공
  구현은 최대 데이터그램 패킷 사이즈까지 메시지를 처리할 수 있어야 함
  UDP 의 경우 크기는 IP 및 UDP 헤더를 포함하여 65,535 byte
요청이 전송되기 전에 클라이언트 전송단은 반드시 “sent-by” 필드 값을 Via 헤더에 삽입
  이 필드에는 IP 주소 또는 호스트 이름과 포트가 포함 (FQDN 사용 권장)
realible 전송일 때, 응답은 요청을 수신한 connection 으로 전송 (Error 발생 시 새로운 connection 을 시작하여 전송)
Client
Transport
Server
Transport
Request
send
Client
Transaction
INVITE
TLS
RTP
TCP
SCTP
UDP
IP

## Slide 47: 3. Transport – Clients (3/6)
응답 수신
응답이 수신되면 클라이언트 전송단은 최상단 Via 헤더 필드 값을 검사
  해당 헤더 값의 “sent-by” 파라미터 값이 요청에 삽입하도록 구성된 값과 일치하지 않으면 응답 폐기
클라이언트 트랜잭션이 존재하는 경우, 응답을 기존 트랜잭션과 매칭 절차를 수행
  일치하면 응답을 해당 트랜잭션으로 전달
  그렇지 않으면 응답을 proxy core 또는 UA core 로 전달 (프록시는 응답을 전달, UA 는 삭제)
Client
Transport
Server
Transport
Response
Receive
Client
Transaction
407 Proxy Authentication Required
TLS
RTP
TCP
SCTP
UDP
IP

## Slide 48: 3. Transport – Server (4/6)
요청 수신
서버는 SIP or SIPS URI 에 대한 DNS lookup 의 결과로 나올 수 있는 IP 주소, 포트, 전송 프로토콜 조합 에 대한 요청을 수신할 준비가 되어야 함
서버 전송단이 어떤 전송 프로토콜을 통해 요청을 수신하든, 최상단 Via 헤더 값의 “sent-by” 파라미터를 검사
  “sent-by” 파라미터의 호스트 부분에 도메인 이름이 포함되어 있거나 패킷 수신지 IP 와 다른 IP 가 포함되어있는 경우, Via 헤더 값에 “received” 파라미터를 추가 (응답을 수신지 IP 로 보내기 위함)
서버 전송단은 요청을 서버 트랜잭션과 매칭 절차를 수행
  일치하는 서버 트랜잭션이 발견되면 요청은 해당 트랜잭션으로 전달
  그렇지 않으면 요청이 core 로 전달되며, core 는 해당 요청에 대해 새 서버 트랜잭션을 구성
  UAS core 가 INVITE 에 2xx 응답을 보내면 서버 트랜잭션이 삭제되므로, ACK 가 도착하면 일치하는 트랜잭션이 없으므로 UAS core 로 전달되어 처리
Client
Transport
Server
Transport
Request
Receive
Server
Transaction
INVITE
TLS
RTP
TCP
SCTP
UDP
IP
INVITE sip:bob@Biloxi.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP bobspc.Biloxi.com:5060
INVITE sip:bob@Biloxi.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP bobspc.Biloxi.com:5060;received=192.0.2.4

## Slide 49: 3. Transport – Server (5/6)
응답 전달
서버 전송단은 응답을 전송할 위치를 결정하기 위해 최상단 Via 헤더 필드의 값을 사용
  TCP 또는 SCTP 와 같은 reliable 전송 프로토콜 또는 이를 통한 TLS 인 경우, 응답은 origin 요청의 connection 을 사용하여 전송
  오픈된 connection 이 없다면, Via 의 “received” 파라미터 값으로 connection 을 오픈 (“sent-by” 값은 기술되어 있으면 그 값을 사용하고 없으면 default)
  Via 헤더 값이 “maddr” 파라미터를 포함하면, 응답은 “sent-by” 에 나타난 포트를 사용(없으면 5060)하여, 거기에 나열된 주소로 전달
  UDP 인 경우, 최상단 Via 헤더에 “received” 파라미터가 있는 경우, 응답은 “sent-by” 값에 표시된 포트를 사용하여 “received” 파라미터에 있는 주소로 전송
Client
Transport
Server
Transport
Response
send
Server
Transaction
TLS
RTP
TCP
SCTP
UDP
IP
407 Proxy Authentication Required

## Slide 50: 3. Transport – Framing & Error Handling (6/6)
Framing
메시지 지향 전송(예: UDP)의 경우, 메시지에 Content-Length 헤더가 있다면 메시지 body 에 해당 byte 가 포함된 것으로 간주
  전송 패킷에 body 끝은 넘어서는 추가 byte 가 있는 경우 반드시 버림
  전송 패킷이 메시지 body 가 끝나기 전에 끝나면 오류로 간주
  메시지가 응답인 경우 반드시 삭제하고, 요청인 경우 400 (Bad Request) 응답을 생성
  메시지에 Content-Length 헤더가 없는 경우, 메시지 body 는 전송 패킷의 끝에서 끝나는 것으로 간주
스트림 지향 전송(예: TCP)의 경우, Content-Length 헤더는 body의 크기를 나타내며, Content-Length 헤더를 반드시 사용
Error Handling
오류 처리는 메시지가 요청인지 응답인지에 독립적
unreliable 전송을 통해 메시지를 전송하도록 요청하고 그 결과 ICMP 오류가 발생하는 경우:
  호스트, 네트워크, 포트, 프로토콜에 연결할 수 없는 오류, 매개변수 문제 오류로 인해 Transport User 에게 전송 실패를 알림
  Source quench 및 TTL 초과 오류는 무시
reliable 전송을 통해 요청을 전송하도록 요청하고 그 결과 연결이 실패한 경우, Trasport User 에게 실패를 알림

## Slide 51: 4. Common Message Components
sip:user:password@host:port;uri-parameters?headers
User : address 될 호스트에 있는 특별한 자원의 identifier
Password : 사용자와 관련된 password
Host : SIP 자원을 제공하는 호스트
Port : 요청이 전송될 포트 번호
URI parameters : URI 로 부터 구성된 요청에 영향을 주는 파라미터
Headers : URI 로 부터 구성된 요청에 포함
sip:alice@atlanta.com
sip:alice:secretword@atlanta.com;transport=tcp
sips:alice@atlanta.com?subject=project%20x&priority=urgent
sip:+1-212-555-1212:1234@gateway.com;user=phone
sips:1212@gateway.com
sip:alice@192.0.2.4
sip:atlanta.com;method=REGISTER?to=alice%40atlanta.com
sip:alice;day=Tuesday@atlanta.com

## Slide 52: 4. Common Message Components
 | default | Req-URI | To | From | reg./redir. Contact | dialog Contact/R-R/Route | external
user | - | o | o | o | o | o | o
password | - | o | o | o | o | o | o
host | - | m | m | m | m | m | m
port | (1) | o | - | - | o | o | o
user-param | ip | o | o | o | o | o | o
method | INVITE | - | - | - | - | - | o
maddr-param | - | o | - | - | o | o | o
ttl-param | 1 | o | - | - | o | - | o
transp.-param | (2) | o | - | - | o | o | o
lr-param | - | o | - | - | - | o | o
other-param | - | o | o | o | o | o | o
headers | - | - | - | - | o | - | o
: default port 값은 transport 와 스키마에 의존. UDP, TCP, SCTP 를 사용하는 sip: 에 대해 5060이고, TLS over TCP 를 사용하는 sip: 에 대해, 그리고 TCP 상의 sips: 에 대해 5061
: default transport 는 스키마에 의존. sip: 에 대해서는 UDP이고, sips: 에 대해서는 TCP

## Slide 53: 4. Common Message Components
Option Tags
SIP 에서 새로운 option 을 나타내는 unique id
Require, Proxy-Require, Supported, Unsupported 헤더 필드에서 사용
option-tag = token
Tags
“tag” 파라미터
  SIP 메시지의 To 와 From 헤더 필드에서 사용
  두 tag 와 함께 Call-ID 의 결합으로 다이얼로그를 식별하는 메커니즘으로 역할
  하나의 요청에 대해 여러 다이얼로그가 생성될 수 있으므로(forking) From, To 2개의 tag 로 유일한 다이얼로그를 식별
Tag 생성
  요청이나 응답에 삽입하기 위해 UA 가 생성
  Globally unique, cryptographically random (32 bits of randomness)
Tag 생성 알고리즘
  Implementation-specific

## Slide 54
THANK YOU