## Slide 1: SIP 세미나 3.0
Proxy Behavior
Transaction
Transport
Common Message Components
Data Solution 2 팀
김윤겸

## Slide 2: 1. Proxy Behavior – Overview
SIP 프록시 :
SIP 요청을 UAS 로 라우팅하고 SIP 응답을 UAC 로 라우팅하는 요소
요청은 UAS 로 가는 도중에 여러 프록시를 거쳐 갈 수 있음
각각은 라우팅을 결정하고, 다음 요소로 전달하기 전에 요청을 수정
응답은 역순으로 동일한 프록시 집합을 통해 라우팅
stateful and stateless:
프록시는 각각의 새 요청에 대해 stateful 또는 stateless 모드로 작동할 수 있음
stateless 프록시 (상태 비저장)
  단순한 forwarding 역할
  각 요청에 따라 타겟팅 과 라우팅을 결정하여 단일 요소로 요청을 downstream 으로 전달
  프록시는 upstream 에서 수신하는 모든 응답을 단순히 전달
  메시지가 전달되면 메시지에 대한 정보를 삭제
stateful 프록시 (상태 저장)
  들어오는 각 요청에 대한 정보(특히 트랜잭션 상태)와 들어오는 요청을 처리한 결과로 보내는 모든 요청을 기억
  이 정보를 사용하여 해당 요청과 관련된 향후 메시지 처리에 영향을 줌
  요청을 fork 하여 여러 대상에 라우팅할 수 있음 (둘 이상의 위치로 전달되는 모든 요청은 반드시 stateful 방식으로 처리)

## Slide 3: 1. Proxy Behavior – Overview
stateful 프록시는 처음에 stateless 프록시가 되지 못하게 하는 행위(fork 또는 100 응답 생성)를 하지 않는 한 요청을 처리하는 동안 언제든지
stateful 프록시가 stateless 작업으로 전환될 수 있음. 이러한 전환을 수행할 때 모든 상태는 단순히 버려짐. 프록시는 CANCEL 요청을 초기화 해서는 안됨.
일부 상황에서는 프록시가 트랜잭션 stateful 없이 stateful 전송(ex: TCP)을 사용하여 요청을 전달할 수 있음.
요청이 도착한 동일한 연결로 응답을 전달할 수 있을 만큼 충분한 정보를 메시지에 넣는다면 한 TCP 연결에서 다른 트랜잭션으로 요청을 stateless 방식으로 전달 가능.
프록시의 TU 가 전송 중 하나에서 안정적인 전송을 보장하기 위해 적극적인 역할을 수행해야 하는 서로 다른 유형의 전송간에 전달되는 요청은 반드시 트랜잭션을 stateful 로 전달해야 함.

## Slide 4: 1. Proxy Behavior - Stateful Proxy
stateful 프록시는 순전히 SIP 트랜잭션 처리 엔진
stateful 프록시에는 프록시 코어라고 하는 상위 계층 프록시 프로세싱 컴포넌트에 의해 하나 이상의 클라이언트 트랜잭션과 연결된 서버 트랜잭션으로 구성
ST
CT
CT
CT
Proxy
“higher” Layer
ST = Server Transaction
CT = Client Transaction
들어오는 요청은 ST(Server Transaction)가 처리
ST 로부터 요청은 Proxy core 로 전달
Proxy core 는 하나 이상의 next-hope 위치를 선택하면서 요청을 어디로 라우팅할지 결정
각 next-hope 위치에 대한 발신 요청은 연관된 CT(Client Transaction)에 의해 처리
Proxy core 는 CT 로부터 응답을 수집하고 ST 에 응답을 전송
수신된 각 새로운 요청은 새로운 ST 를 만듬
Proxy core 는 그 ST 에 즉각적인 Provisional 응답(100 Trying 같은)을 전송하는 것에 UAS 로서 동작

## Slide 5: 1. Proxy Behavior - Stateful Proxy
새로운 요청에 대해 진행할 단계:
  Validate the request
  Preprocess routing information
  Determine target for the request
  Forward the request to each target
  Process all responses

## Slide 6: 1. Proxy Behavior – Request Validation (1/3)
요청 메시지 유효성 검사
유효한 메시지는 다음 검사를 통과해야 한다.
  Reasonable Syntax
  URI scheme
  Max-Forwards
  (Optional) Loop Detection
  Proxy-Require
  Proxy-Authorization
위 검사 중 하나라도 실패하면, UAS 로 작동하여 Error code 와 함께 응답
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses

## Slide 7: 1. Proxy Behavior – Request Validation (2/3)
[ 1 ] Reasonable syntax check
요청은 서버 트랜잭션으로 처리할 수 있을 만큼 잘 형성된 형식이어야 함
나머지 유효성 검사 단계 또는 요청 전달 단계에 관련된 모든 컴포넌트는 반드시 올바르게 형성되어야 함
다른 컴포넌트는 잘 형성되었든 그렇지 않든 간에 무시되어야 하며 메시지가 전달될 때 변경되지 않는 상태로 유지
SIP 는 확장을 통해 언제든지 새로운 메소드와 헤더를 정의할 수 있으며, 프록시는 자신이 모르는 메서드나 헤더가 포함되어 있어도 프록시하는 것을 거부하면 안됨
[ 2 ] URI scheme check
Request-URI 에 프록시가 이해할 수 없는 URI scheme 가 있는 경우 프록시 416 (Unsupported URI Scheme) 응답으로 요청을 거부
[ 3 ] Max-Forwards
Max-Forwards 헤더는 SIP 요청이 트래버스할 수 있는 요소의 수를 제한하는 데 사용
요청에 Max-Forwards 헤더가 없는 경우 이 검사는 패스
요청에 필드 값이 0보다 큰 Max-Forwards 헤더가 있으면 패스
요청에 필드 값이 0인 Max-Forwards 헤더가 포함된 경우 요소는 483 (Too many hops) 응답을 반환 (단, OPTIONS 요청인 경우 최종 수신자 역할로 응답)

## Slide 8: 1. Proxy Behavior – Request Validation (3/3)
[ 4 ] Optional Loop Detection check
요청에 프록시가 이전 요청에 넣은 값과 동일한 값이 있는 Via 헤더 필드가 있으면 요청이 이전에 이 요소에 의해 전달된 것
“Loop” 되었음을 발견하려면, 이 메시지에 “branch” 파라미터를 계산을 수행하고, 그것을 Via 헤더에서 수신된 파라미터와 비교
  파라미터가 일치하면, 요청은 Loop 된 것이므로, 482 (Loop Detected) 응답
  다르면, 계속 처리
[ 5 ] Proxy-Require check
향후 이 프로토콜의 “확장”을 도입하기 위해, 요청에 Proxy-Require 헤더 필드 포함
  요청에 요소가 이해하지 못하는 하나 이상의 “옵션 태그”가 있는 Proxy-Require 헤더가 있는 경우, 반드시 420 (Bad Extension) 응답을 반환
[ 6 ] Proxy-Authorization check
요청을 전달하기 전에 credential(자격 증명)을 요구하면, 요청이 검사되어야 함 (섹션 22.3)
해당 응답에는 프록시가 이해하지 못하는 옵션 태그를 나열하는 Unsupported 헤더 필드를 포함한다.

## Slide 9: 1. Proxy Behavior – Route Information Preprocessing
라우팅 정보 전처리
Request-URI 에 “maddr” 파라미터가 포함된 경우, 프록시는 해당 값이 프록시가 책임지도록 구성된 주소 또는 도메인 집합에 있는 지 검사
  Request-URI 에 maddr 파라미터를 사용하는 대신 Route 헤더를 사용하는 방식을 권고
  Request-URI 에 프록시가 책임지는 값이 갖는 maddr 파라미터가 있고 요청이 Request-URI 에 표현된 port 와 transport 를 사용하여 수신되었다면, 프록시는 maddr 와 port(non-default) 또는 transport 파라미터를 제거하고 해당 값이 요청에 없는 것처럼 처리
Route 헤더 필드의 첫 번째 값이 프록시 자신을 가리키는 경우, Route 헤더의 첫 번째 값을 제거
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses

## Slide 10: 1. Proxy Behavior – Determining Request Targets
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses
목적지 결정 방법
프록시 서버는 전처리 과정을 통해 재구성된 요청 메시지를 어디로 보낼지 결정
Request-URI 를 기반으로 목적지가 결정되며 결정된 목적지는 target set 에 유지
target set 하나 이상의 목적지 리스트가 존재해야 하며, Request-URI 를 이용하여 목적지를 결정할 수 없는 경우, 485 (Ambiguous) 응답을 전송
Request-URI가 maddr 파라미터를 갖는 가?
Request-URI 도메인이 자신이 관리하는 도메인인가?
target set = Request-URI
target set = Request-URI
target set =
Request-URI 를 기반으로 Location Service 를 이용하여 얻은 Callee 의 현재 위치 정보
요청 메시지 전송 단계
(Request Forwarding)
NO
NO
YES
YES
시도할 새 주소의 URI 가 포함된 Contact 헤더를 포함한다.
Request-URI 가 프록시가 관리하는 리소스를 가리키지 않으면, target set 에 목적지를 추가하면 안됨
Origin Request-URI 가 이 프록시가 책임지는 리소스라면, Request Forwarding 후에 target set 을 계속 추가 가능
모든 사항을 적용한 후에도 target set 이 비어있다면, 프록시는 404 (Not Found) 응답을 전송

## Slide 11: 1. Proxy Behavior – Request Forwarding (1/3)
1. Make a copy of the received request
2. Update the Request-URI
3. Update the Max-Forwards header field
4. Optionally add a Record-route header field value
5. Optionally add additional header fields
6. Postprocess routing information
7. Determine the next-hop address, port, and transport
8. Add a Via header field value
9. Add a Content-Length header field if necessary
10. Forward the new request
11. Set timer C
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses
target set 이 결정되면, 요청 메시지를 target set 으로 전송해야 하며, target set 을 임의의 순서로 처리 가능
target set 을 순차적으로 처리
모든 target set 을 가지고 client transaction 들을 병렬로 처리
target set 을 그룹으로 나누고 그룹을 순차적으로, 그룹 내 target 들을 병렬로 처리
각 target 에 대해 요청을 전달하는 단계:
일반적인 순서 지정 메커니즘은 Contact 헤더 필드에서 얻은 target 의 “q” 파라미터 를 사용하는 것이다. target 은 가장 높은 “q” 값부터 가장 낮은 값까지 처리된다. “q” 값이 동일한 경우 병렬로 처리될 수 있다.

## Slide 12: 1. Proxy Behavior – Request Forwarding (2/3)
요청 메시지의 헤더 처리 방법
수신된 요청의 복사본으로 시작, 복사본에는 수신된 요청의 모든 헤더 필드가 포함되어야 함 (순서 유지해야 하며, body 를 추가, 수정, 제거를 하면 안됨)
복사본의 Request-URI 는 target set 의 URI 값으로 대체 (Request-URI 에 허용되지 않는 파라미터들은 제거)
복사본의 Max-Forwards 값은 1 감소 (Max-Forwards 헤더가 없는 경우 값을 default 값인 70 으로 추가)
프록시가 이 요청에 의해 생성된 다이얼로그에서 향후 요청의 경로를 유지하려면 Record-Route 헤더에 값을 추가
프록시는 필요시 다른 적절한 헤더도 추가
라우팅 정보에 대한 후처리 사항
프록시는 요청이 목적지로 전달되기 전에 특정 proxy set 을 방문하도록 하는 Local Policy 가 설정된 경우:
  proxy set 은 기존 값이 있는 경우 복사본의 Route 헤더에 기존 값보다 앞에 추가 (Route 헤더가 없을 경우 새롭게 추가)
  프록시는 proxy set 이 모두 loose router 임을 보장 (“lr” 파라미터를 반드시 가져야함)

## Slide 13: 1. Proxy Behavior – Request Forwarding (3/3)
다음 홉 결정 방법
요청 메시지의 Request-URI 나 Route 헤더와는 독립적으로 특정 IP 주소, 포트, 전송 프로토콜로 메시지를 전송하도록 Local Policy 가 설정되어 있을 수 있느나 Route 헤더를 이용하여 사용하도록 권장
별도의 Local Policy 가 없다면, 요청 메시지의 Request-URI 또는 Route 헤더의 URI 를 이용한 DNS 조회를 통해 Next-Hope IP 주소, 포트, 전송 프로토콜을 결정
  Route 헤더가 없는 경우에는 Request-URI 를 이용하여 Next-Hope 을 결정
DNS 조회를 통해 얻은 모든 Next-Hope 에 대해 순차적으로 메시지 전송을 시도하였으나 실패하였을 경우, 408 (Request Timeout) 응답을 수신한 것처럼 동작
요청 전송 최종 단계
프록시는 기존 Via 헤더 값 앞에 Via 헤더 값을 복사본에 삽입 (이는 프록시가 “매직쿠키“ 를 포함하는 자신의 고유한 “branch” 파라미터를 계산한다는 의미)
  루프를 감지하도록 매개변수 구성 값이 두 부분으로 나뉘는 추가적인 제약을 갖음
  첫 번째 부분은 매직쿠키를 포함한 고유한 값이고, 두 번째 부분은 루프 감지에 사용
요청이 스트림 기반으로 Next-Hope 에 전송되고 복사본에 Content-Length 헤더가 없는 경우, 프록시는 body 에 올바른 값을 가진 헤더를 삽입
Stateful 프록시는 요청에 대해 새 클라이언트 트랜잭션을 생성하고 결정된 주소, 포트 및 전송 프로토콜을 사용하여 전송하도록 트랜잭션에 지시
INVITE 요청이 최종 응답을 생성하지 않는 경우를 처리하기 위해, TU 는 timer C 라는 타이머를 사용
  timer C 는 INVITE 요청이 프록시 될 때 각 클라이언트 트랜잭션을 위해 설정 (타이머는 3분 보다 커야 함)

## Slide 14: 1. Proxy Behavior – Process all responses
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses
Overview
프록시는 응답을 받으면 먼저 응답과 일치하는 클라이언트 트랜잭션을 찾으려고 시도
  일치하는 트랜잭션을 찾을 수 없는 경우, 해당 응답을 state less 프록시로서 응답을 처리
  찾은 경우, 응답이 클라이언트 트랜잭션으로 전달
클라이언트 트랜잭션이 Proxy Layer 로 응답을 전달할 때 다음 처리가 수행:
  Find the appropriate response context
  Update timer C for provisional responses
  Remove the topmost Via
  Add the response to the response context
  Check to see if this response should be forwarded immediately
  When necessary, choose the best final response from the response context
  Aggregate authorization header field values if necessary
  Optionally rewrite Record-Route header field values
  Forward the response
  Generate any necessary CANCEL requests
응답 컨텍스트와 관련된 모든 클라이언트 트랜잭션이 종료된 후에도 final 응답이 전달되지 않으면, 프록시는 지금까지 본 응답 중 “best” 응답을 선택해서 전달해야 한다.

## Slide 15: 1. Proxy Behavior – Process all responses
1. Finding Context
  프록시는 Request-Forwarding 단계에서 설명한 키를 사용하여 original 요청을 전달하기 전에 만들었던 "response context“ 를 찾음
  나머지 처리 단계는 이 context 에서 발생
2. Update timer C For provisional responses
  INVITE 트랜잭션의 경우, 응답이 상태 코드 101 ~ 199 를 포함하는 임시 응답 (100 제외)인 경우 프록시는 해당 클라이언트 트랜잭션 timer C 를 재설정
  타이머는 다른 값으로 재설정할 수 있지만 3분보다 커야 함
3. Via
  프록시는 응답에서 최상위 Via 헤더 필드 값을 제거
  응답에 Via 헤더 값이 남아 있지 않은 경우, 응답을 전달해서는 안됨 (나머지 처리는 이 메시지에 대해 수행되지 않으며 UAC 처리 규칙을 따름)
4. Add response to context
  이 컨텍스트와 연관된 서버 트랜잭션에서 최종 응답이 생성될 때까지 응답 컨텍스트에 저장
    이 응답은 해당 서버 트랜잭션에서 “best” 최종 응답의 후보일 수 있음
    이 응답이 선택되지 않더라도 이 응답의 정보는 “best” 응답을 생성하는 데 필요할 수 있음

## Slide 16
THANK YOU