## Slide 1: SIP 세미나 3.0
Proxy Behavior
Transaction
Transport
Common Message Components
Data Solution 2 팀
김윤겸

## Slide 2: 1. Proxy Behavior – Overview
SIP 프록시 :
SIP 요청을 UAS 로 라우팅하고 SIP 응답을 UAC 로 라우팅하는 요소
요청은 UAS 로 가는 도중에 여러 프록시를 거쳐 갈 수 있음
각각은 라우팅을 결정하고, 다음 요소로 전달하기 전에 요청을 수정
응답은 역순으로 동일한 프록시 집합을 통해 라우팅
stateful and stateless:
프록시는 각각의 새 요청에 대해 stateful 또는 stateless 모드로 작동할 수 있음
stateless 프록시 (상태 비저장)
  단순한 forwarding 역할
  각 요청에 따라 타겟팅 과 라우팅을 결정하여 단일 요소로 요청을 downstream 으로 전달
  프록시는 upstream 에서 수신하는 모든 응답을 단순히 전달
  메시지가 전달되면 메시지에 대한 정보를 삭제
stateful 프록시 (상태 저장)
  들어오는 각 요청에 대한 정보(특히 트랜잭션 상태)와 들어오는 요청을 처리한 결과로 보내는 모든 요청을 기억
  이 정보를 사용하여 해당 요청과 관련된 향후 메시지 처리에 영향을 줌
  요청을 fork 하여 여러 대상에 라우팅할 수 있음 (둘 이상의 위치로 전달되는 모든 요청은 반드시 stateful 방식으로 처리)

## Slide 3: 1. Proxy Behavior – Overview
stateful 프록시는 처음에 stateless 프록시가 되지 못하게 하는 행위(fork 또는 100 응답 생성)를 하지 않는 한 요청을 처리하는 동안 언제든지
stateful 프록시가 stateless 작업으로 전환될 수 있음. 이러한 전환을 수행할 때 모든 상태는 단순히 버려짐. 프록시는 CANCEL 요청을 초기화 해서는 안됨.
일부 상황에서는 프록시가 트랜잭션 stateful 없이 stateful 전송(ex: TCP)을 사용하여 요청을 전달할 수 있음.
요청이 도착한 동일한 연결로 응답을 전달할 수 있을 만큼 충분한 정보를 메시지에 넣는다면 한 TCP 연결에서 다른 트랜잭션으로 요청을 stateless 방식으로 전달 가능.
프록시의 TU 가 전송 중 하나에서 안정적인 전송을 보장하기 위해 적극적인 역할을 수행해야 하는 서로 다른 유형의 전송간에 전달되는 요청은 반드시 트랜잭션을 stateful 로 전달해야 함.

## Slide 4: 1. Proxy Behavior - Stateful Proxy
stateful 프록시는 순전히 SIP 트랜잭션 처리 엔진
stateful 프록시에는 프록시 코어라고 하는 상위 계층 프록시 프로세싱 컴포넌트에 의해 하나 이상의 클라이언트 트랜잭션과 연결된 서버 트랜잭션으로 구성
ST
CT
CT
CT
Proxy
“higher” Layer
ST = Server Transaction
CT = Client Transaction
들어오는 요청은 ST(Server Transaction)가 처리
ST 로부터 요청은 Proxy core 로 전달
Proxy core 는 하나 이상의 next-hope 위치를 선택하면서 요청을 어디로 라우팅할지 결정
각 next-hope 위치에 대한 발신 요청은 연관된 CT(Client Transaction)에 의해 처리
Proxy core 는 CT 로부터 응답을 수집하고 ST 에 응답을 전송
수신된 각 새로운 요청은 새로운 ST 를 만듬
Proxy core 는 그 ST 에 즉각적인 Provisional 응답(100 Trying 같은)을 전송하는 것에 UAS 로서 동작

## Slide 5: 1. Proxy Behavior - Stateful Proxy
새로운 요청에 대해 진행할 단계:
  Validate the request
  Preprocess routing information
  Determine target for the request
  Forward the request to each target
  Process all responses
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses

## Slide 6: 1. Proxy Behavior – Request Validation
요청을 프록시하기 전에 메시지의 유효성(Validation)을 확인해야 한다.
유효한 메시지는 다음 검사를 통과해야 한다.
  Reasonable Syntax
  URI scheme
  Max-Forwards
  (Optional) Loop Detection
  Proxy-Require
  Proxy-Authorization
위 검사중 하나라도 실패하면, UAS 로 작동하여 Error code 와 함께 응답
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses

## Slide 7: 1. Proxy Behavior – Request Validation
[ 1 ] Reasonable syntax check
요청은 서버 트랜잭션으로 처리할 수 있을 만큼 잘 형성된 형식이어야 함
나머지 요청 유효성 검사 단계 또는 요청 전달 섹션에 관련된 모든 컴포넌트는 반드시 올바르게 형성되어야 함
다른 컴포넌트는 잘 형성되었든 그렇지 않든 간에 무시되어야 하며 메시지가 전달될 때 변경되지 않는 상태로 유지
SIP 는 확장을 통해 언제든지 새로운 메소드와 헤더를 정의할 수 있으며, 프록시는 자신이 모르는 메서드나 헤더가 포함되어 있어도 프록시하는 것을 거부하면 안됨
[ 2 ] URI scheme check
Request-URI 에 프록시가 이해할 수 없는 URI scheme 가 있는 경우 프록시 416(Unsupported URI Scheme) 응답으로 요청을 거부
[ 3 ] Max-Forwards
Max-Forwards 헤더는 SIP 요청이 트래버스할 수 있는 요소의 수를 제한하는 데 사용
요청에 Max-Forwards 헤더가 없는 경우 이 검사는 패스
요청에 필드 값이 0보다 큰 Max-Forwards 헤더가 있으면 패스
요청에 필드 값이 0인 Max-Forwards 헤더가 포함된 경우 요소는 요청을 전달하지 않아야 하며, OPTIONS 요청인 경우 최종 수신자 역할로 응답 (그렇지 않으면 483(Too many hops) 응답을 반환)
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses

## Slide 8: 1. Proxy Behavior – Request Validation
[ 4 ] Optional Loop Detection check
요청에 프록시가 이전 요청에 넣은 값과 동일한 값이 있는 Via 헤더 필드가 있으면 요청이 이전에 이 요소에 의해 전달된 것
“Loop” 되었음을 발견하려면, 이 메시지에 “branch” 파라미터를 계산을 수행하고, 그것을 Via 헤더에서 수신된 파라미터와 비교
  파라미터가 일치하면, 요청은 Loop 된 것
  다르면, 요청은 spiraling 하고 계속 처리
  Loop 가 감지되면, 482 (Loop Detected) 응답
[ 5 ]Proxy-Require check
향후 이 프로토콜의 “확장”을 도입하기 위해, 요청에 Proxy-Require 헤더 필드 포함
  요청에 요소가 이해하지 못하는 하나 이상의 “옵션 태그”가 있는 Proxy-Require 헤더가 있는 경우, 반드시 420(Bad Extension) 응답을 반환
[ 6 ] Proxy-Authorization check
요청을 전달하기 전에 credential(자격 증명)을 요구하면, 요청이 검사되어야 함 (섹션 22.3)
해당 응답에는 프록시가 이해하지 못하는 옵션 태그를 나열하는 Unsupported 헤더 필드를 포함한다.
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses

## Slide 9: 1. Proxy Behavior – Route Information Preprocessing
Request-URI 검사
Request-URI 에 프록시가 이전에 Record-Route 헤더에 입력한 값이 포함된 경우, 프록시는 요청의 Request-URI 를 Route 헤더의 마지막 값으로 바꾸고 Route 헤더에서 해당 값을 제거
Request-URI 에 maddr 매개변수가 포함된 경우 프록시는 해당 값이 프록시가 책임지도록 구성된 주소 또는 도메인 집합에 있는 지 확인
Request-URI 에 프록시가 담당하는 값이 있는 maddr 매개변수가 있고 Request-URI 에 명시적으로 또는 기본적으로 지정된 포트 및 전송을 사용하여 요청이 수신된 경우
프록시는 maddr 및 기본값이 아닌 포트 또는 전송 매개변수를 제거하고 해당 값이 요청에 없는 것처럼 처리
Validate the request
Preprocess routing information
Determine target for the request
Forward the request to each target
Process all responses

## Slide 10: 1. Proxy Behavior – Determining Request Targets
프록시는 요청의 대상을 계산
대상 집합은 요청의 내용에 따라 미리 결정되거나 추상적인 위치 서비스에서 가져옴. 집합의 각 대상은 URI 로 표시됨
요청의 Request-URI 에 maddr 매개변수가 포함되어 있는 경우, Request-URI 는 유일한 대상 URI 로 설정된 대상에 배치하고 Request Forwarding 진행
Request-URI 의 도메인이 요소가 책임지지 않는 도메인을 나타내는 경우, Request-URI 는 설정된 타겟에 유일한 타켓으로 배치되어야 하며, Request Forwarding 진행
요청에 대한 대상 집합이 위에서 설명한 대로 미리 결정되지 않은 경우, 이는 해당 요소가 Request-URI 의 도메인에 대한 책임이 있으며, 요청을 어디로 보낼지 결정하기 위해 어떤 메커니즘이든 사용할 수 있음
  SIP Registrar 가 만든 위치 서비스에서 정보를 얻기
  데이터베이스를 읽기
  존재하는 서버를 참조
  다른 프로토콜 활용
  Request-URI 에서 알고리즘 치환을 수행
Request-URI 가 대상 집합을 결정하는 데 충분한 정보를 제공하지 않으면, 485(Ambiguous) 응답을 반환
요청 또는 요소의 현재 환경에 관한 모든 정보는 대상 집합을 구성하는 데 사용
이러한 서비스를 통해 잠재적 타겟을 찾으면 해당 URI 가 대상 집합에 추가됨
프록시는 원본 요청의 Request-URI 가 이 프록시가 담당하는 리소스를 나타내지 않는 경우 대상 집합에 추가 대상을 추가해서는 안됨
원본 요청의 Request-URI 가 이 프록시가 담당하는 리소스를 가리키는 경우 프록시는 요청 전달을 시작한 후에도 세트에 대상을 계속 추가할 수 있음
발신 호출을 처리하는 방화벽 프록시가 이러한 상황이
발생할 수 있는 대표적인 예이다.
Registrar 가 구축한 location service 에 액세스할 때는 인덱스로
사용하기 전에 Request-URI 를 먼저 표준화해야 한다.
타겟은 대상 집합에 한 번만 배치할 수 있으며, target URI 가 이미 집합에 있는 경우 다시 추가할 수 없다.

## Slide 11: 1. Proxy Behavior – Request Forwarding
대상 집합이 비어있지 않으면 프록시가 요청을 전달하기 시작할 수 있음
stateful 프록시는 어떤 순서로든 세트를 처리
여러 대상을 순차적으로 처리하여 각 클라이언트 트랜잭션이 다음 트랜잭션을 시작하기 전에 완료되도록 할 수 있음
모든 대상과 클라이언트 트랜잭션을 병렬로 시작할 수 있음
또한 임의로 집합을 그룹을 나누어 그룹을 순차적으로 처리하고 각 그룹의 대상을 병렬로 처리할 수 도 있음
stateful 프록시에는 응답이 수신될 때 대상 집합을 유지하고 전달된 각 요청에 대한 응답을 원래 요청과 연결하는 메커니즘이 있어야 함
이 모델의 목적상 이 메커니즘은 첫 번째 요청을 전달하기 전에 프록시 계층에서 생성하는 "response context“
1. Make a copy of the received request
2. Update the Request-URI
3. Update the Max-Forwards header field
4. Optionally add a Record-route header field value
5. Optionally add additional header fields
6. Postprocess routing information
7. Determine the next-hop address, port, and transport
8. Add a Via header field value
9. Add a Content-Length header field if necessary
10. Forward the new request
11. Set timer C

## Slide 12: 1. Proxy Behavior – Request Forwarding
[ 1 ] Copy Request
프록시는 수신된 요청의 복사본으로 시작 -> 복사본에는 수신된 요청의 모든 헤더 필드가 처음에 포함 -> 복사본은 수신된 요청에서와 같이 헤더 필드의 순서를 유지 -> 프록시는 공통 필드 이름으로 필드 값을 재정렬해서는 안됨 -> 메시지 body 를 추가, 수정, 제거해서는 안됨
실제 구현에서는 복사본을 수행할 필요가 없으며, 각 다음 홉에 대한 처리가 동일한 요청으로 시작해야 한다는 것이 기본 요구 사항
[ 2 ] Request-URI
복사본의 Request-URI 는 target URI 로 대체 -> Request-URI 에 허용되지 않는 매개변수가 URI에 포함되는 경우 해당 매개변수를 제거
수신된 Request-URI 이 수정되지 않고 대상 집합에 배치, 해당 타켓의 경우 위의 교체는 사실상 아무 작업도 수행하지 않음
[ 3 ] Max-Forwards
복사본에 Max-Forwards 헤더 필드가 포함된 경우 프록시는 해당 값을 하나 줄여야 함
복사본에 Max-Forwards 헤더 필드가 포함되지 않은 경우 프록시는 필드 값이 70 으로 하는 헤더 필드를 추가

## Slide 13: 1. Proxy Behavior – Request Forwarding
[ 4 ] Record-Route
이 요청에 의해 생성된 다이얼로그에서 향후 요청의 경로를 유지하려면 Route 헤더 필드가 이미 존재하더라도 기존 Record-Route 헤더 필드 값보다 먼저 복사본에 Record-Route 헤더 필드 값을 삽입
다이얼로그를 설정하는 요청에서 미리 로드된 Route 헤더 필드가 포함될 수 있음
이 요청이 이미 다이얼로그의 일부인 경우 프록시는 다이얼로그에서 향후 요청의 경로를 유지하려면 Record-Route 헤더 필드 값을 삽입
프록시가 이미 다이얼로그의 일부인 요청에 Record-Route 헤더 필드 값을 삽입하지 않기로 선택하면 프록시는 경로에 남아있음
프록시는 모든 요청에 Record-Route 헤더 값을 삽입할 수 있음. 요청이 다이얼로그를 게시하지 않으면 엔드포인트는 해당 값을 무시

## Slide 14
THANK YOU